ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 02-07

г. Обнинск                                                                 «22» июня  2010 года

Об утверждении инвестиционной программы

муниципального предприятия «Теплоснабжение» по развитию

системы теплоснабжения города Обнинска на 2010 -2012 годы

На основании статьи 11 Федерального закона от 30.12. 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», пункта 47 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 10.10.2007 года № 99, статьи 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Утвердить инвестиционную программу муниципального предприятия «Теплоснабжение» по развитию системы теплоснабжения города Обнинска на 2010 -2012 годы (прилагается).

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления,

Председатель городского Собрания                                                                 В.Н. Савин

Приложение к решению городского Собрания «Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия «Теплоснабжение» по развитию системы теплоснабжения города Обнинска на 2010 -2012 годы» от «22» июня  2010 года № 02-07

Инвестиционная программа
МП «Теплоснабжение» по развитию системы
 теплоснабжения города Обнинска  
на 2010-2012 гг.

2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт Программы	4

2. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения на территории города Обнинска на 2010-2012 гг. и финансовые потребности на их реализацию	7

3. Расчет тарифа МП «Теплоснабжение» на подключение	29

# 1. Паспорт Программы

| Наименование программы |  | Инвестиционная программа МП «Теплоснабжение» по развитию системы теплоснабжения города Обнинска на 2010-2012 гг. (обеспечение инженерной инфраструктурой объектов нового строительства и реконструкции) |
| --- | --- | --- |
| Дата утверждения программы |  | Решение Обнинского городского Собрания от «22» июня 2010 года № 02-07 |
| Исполнители программы |  | МП «Теплоснабжение» г. Обнинск |
| Цель и задачи программы |  | Целью программы являются обеспечение развития г. Обнинск, в том числе потребностей жилищного и гражданского строительства, коммунальной инфраструктурой. Задачами программы являются: строительство и модернизация объектов МП «Теплоснабжение»; привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов МП «Теплоснабжение»; реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство инфраструктурой теплоснабжения; создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство инфраструктурой теплоснабжения. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели |  | обеспечение подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства и реконструкции (дополнительная нагрузка 90,4 Гкал/час); сокращение показателя удельного веса сетей, требующих замены, до уровня 71 %; увеличение мощности теплового источника до 606 Гкал/ч. |
| Сроки и этапы реализации программы |  | 2010 – 2012 годы |
| Объемы и источники финансирования |  | Всего – 850124 тыс. руб., в т.ч. финансовые средства, обеспечиваемые тарифом на подключение, –850124 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |  | снижение уровня износа объектов МП «Теплоснабжение»; создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов МП «Теплоснабжение»; обеспечение роста жилищного и гражданского строительства. |
| Порядок и контроль реализации программы |  | Определяются нормативным правовым актом, разрабатываемым администрацией города Обнинска |

# 2. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения на территории города Обнинска на 2010-2012 гг. и финансовые потребности на их реализацию

1. Основными факторами, определяющими направления разработки инвестиционной программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития г. Обнинска, характеризующиеся незначительным приростом численности населения, активным развитием города;

- состояние существующей системы теплоснабжения, характеризующееся дефицитом мощности;

- перспективное строительство многоквартирных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы теплоснабжения. Достижение целевых индикаторов в результате реализации инвестиционной программы характеризует будущую модель теплоснабжения г. Обнинска. Целевыми индикаторами системы теплоснабжения на 2010-2012 гг. являются:

- обеспечение подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства и реконструкции согласно таблице 1 (дополнительная нагрузка 90,4 Гкал/час);

- сокращение показателя удельного веса сетей, требующих замены, до уровня 71 %;

- увеличение мощности теплового источника до 606 Гкал/ч.

Таблица 1

Объекты нового строительства и реконструкции в г. Обнинск, подключение к системе централизованного теплоснабжения которых планируется на 2010-2012 гг.

| Перечень объектов застройки | Подключаемая нагрузка, Гкал/ч | Годы строительства | Распределение подключаемой нагрузки по годам, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Жилой мкр. 55 | 25,57 | 2009-2012 | 8,523 | 8,523 | 8,523 |
| Общественный центр города (зона 1), пр. Маркса | 13,5 | 2009-2012 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| Общественный центр города (зона 2), район Дома ученых (три дома "Инвест-Групп" | 3,827 | 2009-2012 | 1,276 | 1,276 | 1,276 |
| Жилой мкр. Пр. Ленина-ул. Белкинская | 3,237 | 2008-2010 | 3,237 |  |  |
| Жилые дома ул Комсомольская | 4,6 | 2008-2012 | 1,533 | 1,533 | 1,533 |
| Многоквартирный дом ул. Любого, 11 | 0,54 | 2010-2011 | 0,270 | 0,270 |  |
| Многоквартирные дома пос. Мирный | 4,63 | 2008-2012 | 1,543 | 1,543 | 1,543 |
| Жилой комплекс из 4-х 14-эт. Домов по ул. Шацкого | 2,13 | 2010-2012 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
| Северная часть жилого мкр. 38 | 12 | 2009-2012 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| Комплекс "Минеральные воды" | 0,100 | 2010-2011 | 0,050 | 0,050 |  |
| Православный храм на территории МСЧ-8 | 0,040 | 2011 |  | 0,040 |  |
| Учебно-лабораторный корпус ИАТЭ | 0,968 | 2010-2012 | 0,323 | 0,323 | 0,323 |
| Ледовый дворец | 1,07 | 2010-2012 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |
| Автомойка и СТО В Кабицыно | 0,125 | 2009-2010 | 0,125 |  |  |
| Зона инновационного развития ул. Красных Зорь | 8,88 | 2009-2012 | 2,960 | 2,960 | 2,960 |
| Производственная база, промзона Мишково, ИП Заренков | 0,3 | 2009-2011 | 0,150 | 0,150 |  |
| Автосалон на Киевском ш. 25 | 0,88 | 2011-2012 |  | 0,440 | 0,440 |
| Расширение ГСК "Автолюбитель" | 0,168 | 2010-2011 | 0,084 | 0,084 |  |
| Реконструкция кафе "Царицынская охота" | 0,46 | 2010-2011 | 0,230 | 0,230 |  |
| Автомобильный сервисный комплекс по ул. Цветкова | 0,153 | 2009-2010 | 0,153 |  |  |
| Пристройка к зданию Центра реабилитации | 0,3 | 2011-2012 |  | 0,150 | 0,150 |
| Офис и гостиничный комплекс на ул. Цветкова | 0,583 | 2009-2012 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| Центр технического обслуживания автомобилей, ул. Курчатова, 29 | 0,395 | 2011-2012 |  | 0,198 | 0,198 |
| Швейный технологический центр по ул. Красных Зорь | 0,5 | 2010-2012 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Многофункциональный комплекс на Привокзальной площади | 0,11 | 2010-2012 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Подземная стоянка в 52 мкр. | 0,5 | 2010-2012 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Производственная база, Коммунальный проезд (ЧП Заренков) | 0,3 | 2008-2012 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Склад и мотель по Киевскому ш. 37 (Холдинг Спихтаренко) | 0,103 | 2011-2012 |  | 0,052 | 0,052 |
| Нефтебаза ООО "РегионНефтеГазТехнология" | 0,396 | 2010-2012 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| Здание ЗАО "Обнинские мясопродукты" в Мишково | 0,3 | 2009-2011 | 0,150 | 0,150 |  |
| Реконструкция ОС г. Обнинск | 3,71 | 2009-2012 | 1,237 | 1,237 | 1,237 |
| Всего | 90,375 |  | 32,208 | 29,573 | 28,599 |

Таблица 2

Целевые индикаторы инвестиционной программы МП «Теплоснабжение» по развитию системы теплоснабжения г. Обнинска на 2010-2012 гг.

| № п/п | Индикатор | Значение индикатора на начало реализации инвестиционной программы | Основание для определения значения индикатора | Значение индикатора на конец реализации инвестиционной программы | Основание для определения значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение располагаемой мощности котельной за счет модернизации котлов, Гкал/ч | 567 | По данным режимно-наладочных испытаний согласно п. 2.1. работы "Разработка производственной программы МП «Теплоснабжение» г. Обнинск на 2010 г., и расчет экономически обоснованных финансовых потребностей для ее реализации", выполненной в рамках договора № 958-02-ЭК/2009 | 606 | Значение индикатора на начало реализации инвестиционной программы увеличенное на размер дополнительной мощности, полученной в результате реализации мероприятия 1.27. |
| 2 | Снижение изношенности тепловых сетей, требующих замены, % | 76,0 | (стр. 2 гр. 3) = (стр. 2.2. гр. 3)/(стр. 2.1.гр.3)*100 | 71 | (стр. 2 гр. 5) = (стр. 2.2. гр. 5)/(стр. 2.1.гр.5)*100 |
| 2.1. | Всего протяженность тепловых сетей, км. | 136,8 | Статистическая форма № 1-ТЕП за 2008 г. (п.23) | 139,4 | Значение индикатора на начало реализации инвестиционной программы, увеличенное на протяженность новых сетей |
| 2.2. | Протяженность сетей, требующих замены, км. | 104,0 | Статистическая форма № 1-ТЕП за 2008 г. (п.27) | 98,9 | Значение индикатора на начало реализации инвестиционной программы за минусом протяженности замененных сетей |
| 2.3. | Протяженность новых сетей, км | - | - | 2,6 | Мероприятия инвестиционной программы 1.5., 1.12., 1.18., 1.25., 1.30., 1.32 |
| 2.4. | Протяженность модернизированных и замененных сетей, км | - | - | 5,1 | Мероприятия инвестиционной программы 1.2.-1.4.,1.6.-1.8., 1.16., 1.22., 1.26., 1.28. |

3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы теплоснабжения в г. Обнинске и срокам реализации.

4. Стоимость мероприятий в инвестиционной программе определена на основании проектов и смет специализированных организаций, укрупненных оценочных показателей стоимости (справочник оценщика «Сооружения городской инфраструктуры. Укрупнённые показатели стоимости строительства» за 2009 г. далее КО-ИНВЕСТ), прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом изменения цен используемых ресурсов в период реализации инвестиционной программы г. Обнинска на 2010-2012 гг. (индекс потребительских цен согласно прогнозам Минэкономразвития РФ на 2010 г. составит 1,107, на 2011 г. – 1,087, на 2012 г. – 1,075).

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

5. Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей (1, 9,  10, 13-15, 19-21), разработаны исходя из того, что МП «Теплоснабжение» обеспечивает врезку в существующие магистральные трубопроводы. От врезки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Место врезки считается точкой подключения, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети не передаются в муниципальную собственность и эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке согласно условиям договора на подключение.

4.Часть мероприятий по обеспечению подключения объектов нового строительства к сети централизованного теплоснабжения, утвержденных Техническим заданием на разработку инвестиционной программы, будут выполнены в 2009 г., в связи, с чем при разработке данной Инвестиционной программы не учитывались:

- строительство тепловой сети Ду=250 мм, перекладка тепловой сети Ду=125 мм на Ду=150 мм от ул. Энгельса 17б до ул. Энгельса 15а, перекладка участка тепловой сети от ТК-82 до ТК-83 под дорогой по ул. Калужской с Ду=300 мм на Ду=400мм, перекладка тепловой сети от ул. Энгельса 1 до ул. Курчатова 52 с Ду=150 мм на Ду=200 мм для подключения к системе централизованного теплоснабжения многоквартирных домов в микрорайоне 55;

- расширение камеры У-1 (МПКХ) с врезкой отвода Ду=50 мм в тепловую сеть Ду=100 мм для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов военного городка на ул. Лесной;

- реконструкция тепловой камеры ТК-32-4 с врезкой отвода Ду=50 мм в тепловую сеть Ду=250 мм для подключения к системе централизованного теплоснабжения офисного здания "Радиационный контроль. Приборы и методы" пр. Маркса 14;

- перекладка тепловой сети Ду=150 мм из зоны строительства для подключения к системе централизованного теплоснабжения торгового комплекса «Привокзальный»;

- устройство врезки Ду=200 для подключения к системе централизованного теплоснабжения производственной базы по Киевскому шоссе, 23а (НПП Метра);

- модернизация тепловой сети от здания котельной (ТК-1) до  ТК-15 с переходом под железной дорогой (увеличение диаметра до 700 мм) для увеличения пропускной способности тепловой сети для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства.

5. Средства, полученные МП «Теплоснабжение» в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционной программы в части проведения работ по модернизации и новому строительству систем теплоснабжения города Обнинск, связанному с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Таблица 3

Инвестиционная программа МП «Теплоснабжение» по развитию системы теплоснабжения г. Обнинска 
на 2010-2012 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Цели мероприятия | Объемные показатели, всего | Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения | Стоимость всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Расширение тепловой камеры К-88 и строительство новой тепловой камеры в районе К-78 с врезкой отводов Ду=300 мм | ед. | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: многоквартирные дома в микрорайоне 55 | 2 | 1 | 1 |  | 432 | 207 | 225 | - |
| 2. | Перекладка тепловой сети от ТК 39/20 до ТК 39/21 по ул. Калужской с Ду=125 мм на Ду=200 мм | п.м. в 2х трубном исчислении |  | 200 | 200 |  |  | 6 922 | 6 922 | - | - |
| 3. | Перекладка тепловой сети от ул. Звездная 1а до ул. Энгельса 17б с Ду=150 мм на Ду=200 мм | п.м. в 2х трубном исчислении |  | 180 | 180 |  |  | 6 230 | 6 230 | - | - |
| 4. | Перекладка трубопроводов тепловой сети с Ду=400 мм на Ду=700 мм на участке от У-(К-73/74) (ул. Калужская) до К-78 (ответвление на ИАтЭ) | п.м. в 2х трубном исчислении |  | 320 |  |  | 320 | 43 956 | - | - | 43 956 |
| 5. | Строительство тепловой сети Ду=400 мм от магистрали Ду=700 мм в районе ТК-89 (пересечение пр. Маркса и ул.Королева) | п.м. в 2х трубном исчислении | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: общественный центр города (зона 1), пр. Маркса | 1230 | 230 | 500 | 500 | 187 871 | 31 825 | 75 203 | 80 843 |
| 6. | Перекладка 30 п.м с Ду=150 мм на Ду=200 мм, 40 п.м. с Ду=125 мм на Ду=150 мм, 150 п.м. с Ду=80 мм на Ду=150 мм, прокладка 150 п.м новой тепловой сети Ду=125 мм в районе Дома ученых | п.м. в 2х трубном исчислении | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: общественный центр города (зона 2), район Дома ученых (три жилых дома «Инвест-групп») | 370 | 370 |  |  | 12 805 | 12 805 | - | - |
| 7. | Перекладка тепловой сети Ду=100 мм на Ду=125 мм к жилым домам ул. Ленина 222-230 | п.м. в 2х трубном исчислении | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: жилой микрорайон, пр. Ленина – ул. Белкинская | 70 | 70 |  |  | 2 423 | 2 423 | - | - |
| 8. | Перекладка тепловой сети Ду=150 мм на Ду=200 мм к жилым домам ул. Ленина 184-204, лицей «Держава» | п.м. в 2х трубном исчислении |  | 90 | 90 |  |  | 3 115 | 3 115 | - | - |
| 9. | Устройство врезки в тепловую сеть Ду-500 мм по ул. Комсомольская | ед. | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: многоквартирные дома по ул. Комсомольская | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 407 | 749 | 1 221 | 437 |
| 10. | Расширение ТК-26-10 с врезкой отвода Ду=100 мм в тепловую сеть Ду=250 мм по ул. Любого | ед. | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: многоквартирный дом ул. Любого д. 11 | 1 | 1 |  |  | 244 | 244 | - | - |
| 11. | Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=200 мм в тепловую сеть Ду=500 мм пос. Мирный | ед. | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: многоквартирные дома в пос. Мирный | 1 | 1 |  |  | 374 | 374 | - | - |
| 12. | Строительство тепловой сети Ду=200 мм с врезкой отвода в тепловую сеть Ду=400 мм пос. Мирный | п.м. в 2х трубном исчислении |  | 1000 | 1000 |  |  | 29 330 | 29 330 | - | - |
| 13. | Расширение ТК-19-3 с врезкой отвода Ду=150 мм в тепловую сеть Ду=200 мм по ул. Шацкого | ед. | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: жилой комплекс из 4-х 14-ти этажных домов по ул. Шацкого | 1 | 1 |  |  | 244 | 244 | - | - |
| 14. | Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=100 мм в тепловую сеть Ду=250 мм в районе строительства Ледового дворца | ед. | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: ледовый дворец | 1 | 1 |  |  | 207 | 207 | - | - |
| 15. | Строительство, реконструкция тепловой камеры с врезкой отводов по ул. Красных Зорь | ед. | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: зона инновационного развития, ул. Красных Зорь | 3 | 3 |  |  | 620 | 620 | - | - |
| 16. | Перекладка тепловой сети Ду=800 мм из зоны строительства по ул. Красных Зорь | п.м. в 2х трубном исчислении |  | 450 |  | 450 |  | 89 108 | - | 89 108 | - |
| 17. | Реконструкция тепловой камеры 32а-6 с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=150 мм по ул. Цветкова | ед. | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: офис и гостиничный комплекс на ул. Цветкова | 1 | 1 |  |  | 244 | 244 | - | - |
| 18. | Строительство тепловой сети Ду=80 мм по ул. Цветкова | п.м. в 2х трубном исчислении |  | 120 | 120 |  |  | 2 852 | 2 852 | - | - |
| 19. | Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=250 мм по ул. Красных Зорь | ед. | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: швейный технологический центр по ул. Красных Зорь | 1 | 1 |  |  | 207 | 207 | - | - |
| 20. | Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=40 мм в тепловую сеть Ду=50 мм на Привокзальной площади | ед. | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: многофункциональный комплекс на Привокзальной площади | 1 | 1 |  |  | 207 | 207 | - | - |
| 21. | Реконструкция тепловой камеры 52-26 с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=200 мм в районе школы № 16 | ед. | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: подземная автостоянка в 52 мкр. (шк. № 16) | 1 | 1 |  |  | 244 | 244 | - | - |
| 22. | Перекладка трубопроводов теплосети от ТК-15 (в районе железной дороги) до ТК-58 (в районе городской бани) по ул. Королева с Ду = 700 мм на Ду=900 мм. | п.м. в 2х трубном исчислении | Увеличение пропускной способности тепловой сети для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства | 1800 | 460 | 530 | 410 | 329 477 | 100026 | 125 273 | 104 178 |
| 23. | Увеличение производительности сетевых насосов с устройством частотного регулирования электроприводов | ед. | Увеличение производительности сетевых насосов для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 165 | 8 959 | 9 738 | 10 468 |
| 24. | Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=700 мм по ул. Курчатова | ед. | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: центр технического обслуживания автомобилей, Курчатова 29 | 1 |  | 1 |  | 602 | - | 602 | - |
| 25. | Строительство тепловой сети Ду=80 мм по ул. Курчатова | п.м. в 2х трубном исчислении |  | 100 |  | 100 |  | 2 584 | - | 2 584 | - |
| 26. | Перекладка тепловой сети от забора ФЭИ до очистных сооружений с Ду=150 мм до Ду=200 мм | п.м. в 2х трубном исчислении | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта реконструкции: очистные сооружения | 940 |  | 940 |  | 35 363 | - | 35 363 | - |
| 27. | Модернизация котлов КВГМ-100 № 8, 9 и 10 с заменой воздуховодов, тягодутьевых установок | ед. | Увеличение теплопроизводительности котлов на 13 Гкал/ч, достижение номинальной мощности 100 Гкал/ч, для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства | 3 |  | 1 | 2 | 21 303 | - | 6 763 | 14 540 |
| 28. | Модернизация тепловой сети от котельной до подстанции "Цветково" с увеличением диаметра с Ду=350 мм до Ду=500 мм | п.м. в 2х трубном исчислении | Увеличение пропускной способности тепловой сети для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства | 690 |  | 690 |  | 38 357 | - | 38 357 | - |
| 29. | Расширение ТК-24-6 с врезкой отвода Ду=50 мм в тепловую сеть Ду=80 мм на территории МСЧ-8 | ед. | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: православный храм на территории МСЧ-8 | 1 |  | 1 |  | 265 | - | 265 | - |
| 30. | Строительство тепловой сети Ду=40 мм на территории МСЧ-8 | п.м. в 2х трубном исчислении |  | 50 |  | 50 |  | 1 292 | - | 1 292 | - |
| 31. | Реконструкция тепловой камеры ТК-26-2 с врезкой отвода Ду=50 мм в тепловую сеть Ду=150 мм по ул. Любого, д. 2 | ед. | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объекта нового строительства: пристройка к центру реабилитации | 1 |  |  | 1 | 285 | - | - | 285 |
| 32. | Строительство тепловой сети Ду=40 мм по ул. Любого, д. 2 | п.м. в 2х трубном исчислении |  | 50 |  |  | 50 | 1 389 | - | - | 1 389 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  | 850 124 | 208034 | 385 994 | 256 096 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые тарифом на подключение |  |  |  |  |  |  | 850 124 | 208034 | 385 994 | 256 096 |

Таблица 4

Оценочная стоимость выполнения единицы работы по мероприятиям Инвестиционной программы МП «Теплоснабжение» по развитию системы теплоснабжения г. Обнинска на 2010-2012 годы

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Обоснование стоимости работ | Стоимость выполнения единицы работы в 2009 г., руб. | Региональный коэффициент | НДС, % | Стоимость единицы работы в 2009 г. для Калужской обл., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Расширение тепловой камеры К-88 и строительство новой тепловой камеры в районе К-78 с врезкой отводов Ду=300 мм | Таблица 5 | 186 707,00 | 1,00 | - | 186 707 |
| 2. | Перекладка тепловой сети от ТК 39/20 до ТК 39/21 по ул. Калужской с Ду=125 мм на Ду=200 мм | КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.031 | 31391,71 | 0,844 | 18 | 31 264 |
| 3. | Перекладка тепловой сети от ул. Звездная 1а до ул. Энгельса 17б с Ду=150 мм на Ду=200 мм | КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.031 | 31391,71 | 0,844 | 18 | 31 264 |
| 4. | Перекладка трубопроводов тепловой сети с Ду=400 мм на Ду=700 мм на участке от У-(К-73/74) (ул. Калужская) до К-78 (ответвление на ИАтЭ) | КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.035 | 106623,57 | 0,844 | 18 | 106 189 |
| 5. | Строительство тепловой сети Ду=400 мм от магистрали Ду=700 мм в районе ТК-89 (пересечение пр. Маркса и ул.Королева) | Обоснование затрат по проекту Инвестиционной программы МП «Теплоснабжение» (п. 2.2.) | 153742870 руб. /1230 п.м. = 124 994,20 | 1,00 | - | 124 994 |
| 6. | Перекладка 30 п.м с Ду=150 мм на Ду=200 мм, 40 п.м. с Ду=125 мм на Ду=150 мм, 150 п.м. с Ду=80 мм на Ду=150 мм, прокладка 150 п.м новой тепловой сети Ду=125 мм в районе Дома ученых | КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.031 | 31391,71 | 0,844 | 18 | 31 264 |
| 7. | Перекладка тепловой сети Ду=100 мм на Ду=125 мм к жилым домам ул. Ленина 222-230 |  | 31391,71 | 0,844 | 18 | 31 264 |
| 8. | Перекладка тепловой сети Ду=150 мм на Ду=200 мм к жилым домам ул. Ленина 184-204, лицей «Держава» |  | 31391,71 | 0,844 | 18 | 31 264 |
| 9. | Устройство врезки в тепловую сеть Ду-500 мм по ул. Комсомольская | Таблица 5 | 338 136,00 | 1,00 | - | 338 136 |
| 10. | Расширение ТК-26-10 с врезкой отвода Ду=100 мм в тепловую сеть Ду=250 мм по ул. Любого |  | 186 707,00 | 1,00 | 18 | 220 314 |
| 11. | Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=200 мм в тепловую сеть Ду=500 мм пос. Мирный |  | 338 136,00 | 1,00 | - | 338 136 |
| 12. | Строительство тепловой сети Ду=200 мм с врезкой отвода в тепловую сеть Ду=400 мм пос. Мирный | КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.031 | 31391,71 | 0,844 | - | 26 495 |
| 13. | Расширение ТК-19-3 с врезкой отвода Ду=150 мм в тепловую сеть Ду=200 мм по ул. Шацкого | Таблица 5 | 186 707,00 | 1 | 18 | 220 314 |
| 14. | Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=100 мм в тепловую сеть Ду=250 мм в районе строительства Ледового дворца |  | 186 707,00 | 1,00 | - | 186 707 |
| 15. | Строительство, реконструкция тепловой камеры с врезкой отводов по ул. Красных Зорь |  | 186 707,00 | 1,00 | - | 186 707 |
| 16. | Перекладка тепловой сети Ду=800 мм из зоны строительства по ул. Красных Зорь | КО-ИНВЕСТ стр. 175 ИЗ.9.01.058 | 159017,79 | 0,877 | 18 | 164 561 |
| 17. | Реконструкция тепловой камеры 32а-6 с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=150 мм по ул. Цветкова | Таблица 5 | 186 707,00 | 1 | 18 | 220 314 |
| 18. | Строительство тепловой сети Ду=80 мм по ул. Цветкова | КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.030 | 25438,11 | 0,844 | - | 21 470 |
| 19. | Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=250 мм по ул. Красных Зорь | Таблица 5 | 186 707,00 | 1,00 | - | 186 707 |
| 20. | Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=40 мм в тепловую сеть Ду=50 мм на Привокзальной площади |  | 186 707,00 | 1,00 | - | 186 707 |
| 21. | Реконструкция тепловой камеры 52-26 с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=200 мм в районе школы № 16 |  | 186 707,00 | 1,00 | 18 | 220 314 |
| 22. | Перекладка трубопроводов теплосети от ТК-15 (в районе железной дороги) до ТК-58 (в районе городской бани) по ул. Королева с Ду = 700 мм на Ду=900 мм. | КО-ИНВЕСТ стр. 175 ИЗ.9.01.059 | 189811,71 | 0,877 | 18 | 196 429 |
| 23. | Увеличение производительности сетевых насосов с устройством частотного регулирования электроприводов | Предыдущая инвестиционная программа | 6858305,08 | 1 | 18 | 8092800 |
| 24. | Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=700 мм по ул. Курчатова | Таблица 5 | 500 000 | 1 | - | 500 000 |
| 25. | Строительство тепловой сети Ду=80 мм по ул. Курчатова | КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.030 | 25438,11 | 0,844 | - | 21 470 |
| 26. | Перекладка тепловой сети от забора ФЭИ до очистных сооружений с Ду=150 мм до Ду=200 мм | КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.031 | 31391,71 | 0,844 | 18 | 31 264 |
| 27. | Модернизация котлов КВГМ-100 № 8, 9 и 10 с заменой воздуховодов, тягодутьевых установок | Предыдущая инвестиционная программа1 | 4762711,86 | 1 | 18 | 5620000 |
| 28. | Модернизация тепловой сети от котельной до подстанции "Цветково" с увеличением диаметра с Ду=350 мм до Ду=500 мм | Обоснование затрат по проекту Инвестиционной программы МП «Теплоснабжение» (п. 2.60.) | 39267770 руб./(160 п.м.+690 п.м.)/1,18 =39150,32 | 1 | 18 | 46197 |
| 29. | Расширение ТК-24-6 с врезкой отвода Ду=50 мм в тепловую сеть Ду=80 мм на территории МСЧ-8 | Таблица 5 | 186 707 | 1 | 18 | 220 314 |
| 30. | Строительство тепловой сети Ду=40 мм на территории МСЧ-8 | КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.030 | 25438,11 | 0,844 | - | 21 470 |
| 31. | Реконструкция тепловой камеры ТК-26-2 с врезкой отвода Ду=50 мм в тепловую сеть Ду=150 мм по ул. Любого, д. 2 | Таблица 5 | 186 707 | 1 | 18 | 220 314 |
| 32. | Строительство тепловой сети Ду=40 мм по ул. Любого, д. 2 | КО-ИНВЕСТ стр. 174 ИЗ.9.01.030 | 25438,11 | 0,844 | - | 21 470 |

Стоимость строительства тепловых камер и врезок в существующую тепловую сеть определена на основании стоимости выполнения данных работ для труб диаметром 700-800мм (500 тыс. руб. для выполнения работ в 2009 г.), определенной  МП «Теплоснабжение», согласованной администрацией г. Обнинска при разработке Инвестиционной программы МП «Теплоснабжение» на 2008 – 2012 годы в рамках Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, города Обнинска на 2008-2012 гг., утвержденная решением Обнинского городского Собрания от 03.06.2008 г. № 03-6. Дифференциацию стоимости выполнения работ по строительству тепловых камер и врезок в существующую тепловую сеть в зависимости от диаметров тепловых сетей произведена пропорционально сметной стоимости выполнения аналогичных работ по отделу 6 главы 16 ТСН-2001.

Таблица 5

Дифференциация стоимости строительства тепловых камер и врезок в существующую тепловую сеть в г. Обнинске в 2009 г.

| Номер норм по ТСН-2001 | Стоимость строительства тепловой камеры в зависимости от диаметра труб (мм), руб. |
| --- | --- |
|  | 300 | 400 | 500-600 | 700-800 |
| 1-2602 | 52333 | 89989 | 103469 | 103469 |
| 1-2603 | 39734 | 50108 | 63269 | 143086 |
| Всего | 92067 | 140097 | 166738 | 246555 |
| Стоимость строительства тепловой камеры и врезки в г. Обнинске в 2009 г. |  |  |  | 500000 |
| Дифференциация стоимости строительства тепловой камеры и врезки в зависимости от диаметра труб | 186707 | 284109 | 338136 | 500000 |

# 3. Расчет тарифа МП «Теплоснабжение» на подключение

1. Источником финансирования расходов на реализацию инвестиционной программы МП «Теплоснабжение», в части модернизации и нового строительства систем теплоснабжения в целях обеспечения подключения объектов капитального строительства, является плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, вносимая лицами, планирующими к осуществлению строительства зданий, сооружений, иных объектов в муниципальном образовании Обнинск и включенными в перечень вновь строящихся объектов, планируемых к подключению к строящимся сетям инженерно-технического обеспечения.

2. Схема реализации инвестиционной программы основывается на первоначальном привлечении заемных средств с последующим возвратом за счет денежных средств, поступивших от тарифа на подключение.

В расчете приняты следующие условия кредитования:

- ежемесячное внесение платежей за пользование кредитом с  возможностью досрочного погашения;

- средняя процентная ставка платы за пользование заемными средствами – 24 %;

- начисление процентов за пользование заемными средствами на оставшуюся часть долга;

- налог на прибыль в размере 20 %;

- получение кредитов каждый год сроком на 0,5-1 год.

3. Финансовые потребности МП «Теплоснабжение», связанные с реализацией инвестиционной программы, определены с учетом обложения денежных средств, собранных через тариф на подключение и направляемых на реализацию мероприятий по строительству и модернизации систем теплоснабжения, налогом на прибыль.

4. Суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки, обеспечиваемой системой теплоснабжения МП «Теплоснабжение», определена на основании перечня объектов строительства в соответствии с Техническим заданием на разработку инвестиционной программы и письмом Администрации г. Обнинская от 04.06.2009 г. № 09/351 «О направлении показателей застройки города». Нагрузки объектов, сроки ввода в эксплуатацию которых выходят за срок окончания реализации программы, учтены пропорционально количеству лет, приходящихся на период реализации программы.

Таблица 6

Расчет тарифа на подключение МП «Теплоснабжение»

| Показатель | Обозначение | Ед. изм. | Формула расчета | Значение показателя | Всего за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| Финансовые потребности организации коммунального комплекса, связанные с реализацией инвестиционной программы в части установления тарифа на подключение | ФПм | тыс. руб. | На основании инвестиционной программы | 208034,0 | 385994,0 | 256096,0 | 850124,0 |
| Величина средств, предусмотренная для реализации инвестиционной программы, в областном и городском бюджетах | ЦФбюдж. | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Финансовые потребности, обеспечиваемые заемными средствами | ФП | тыс. руб. | ФП=ФПм-Цфбюдж | 208 034 | 385 994 | 256 096 | 850 124 |
| Размер заемных средств | Кред. | тыс. руб. | Кред.=ФПм-Цфбюдж.-Доп. | 208 034 | 280 047 | 263 830 | 751 911 |
| Платежи за пользование инвестированными средствами | При | тыс. руб. | Таблица 6 | 14271,7 | 33513,5 | 31486,7 | 79271,9 |
| Годовой объем подключаемой нагрузки | О под | Гкал/час | Прогнозная величина | 32,2 | 29,6 | 28,6 | 90,4 |
| Тариф на подключение организации коммунального комплекса без НДС | ТОКК | руб./Гкал/час | Токк=2010-2012 ((ФПм-Цфбюдж.)/0,8+ При)*1000/Опод | 12631934,5 | 12631934,5 | 12631934,5 | 12631934,5 |
| Денежные средства, собранные через тариф на подключение за период | Дт | тыс. руб. | Дт=Опод.*Токк | 406748,3 | 373905,3 | 361273,3 | 1141926,9 |
| Налог на прибыль | Нп | тыс. руб. | Нп=(Дн-При)*20% | 78495,3 | 68078,4 | 65957,3 | 212531,0 |
| Оплата основного долга по кредиту за период | Оп.кред. | тыс. руб. | Таблица 6 | 208034 | 280047 | 263831 | 751912 |
| Разница между собранными денежными средствами и оплатой кредита | Доп. | тыс. руб. | Доп.=. Дт -Оп.кред -При -Нп | - | 105 947,3 | - 7 733,6 | - |
| Стоимость (процентная ставка) долгосрочного заемного капитала | Ст | % | - | 24 | 24 | 24 | - |
| Срок получения кредита | Км | мес. | - | 6 | 11 | 11 | - |
| Количество календарных дней в году | Кд | дней | - | 365 | 365 | 366 | - |
| Общая сумма заемных денежных средств с учетом платежей за пользование кредитом | ΣДср | тыс. руб. | ΣДср= ФП.+При+Нп | 300 801,0 | 487 585,9 | 353 540,0 | 1 141926,9 |

Таблица 7

План привлечения и возврата заемных средств

| Год | Месяц | Дней | Дни между платежами | 2010 г., тыс. руб. | 2011 г., тыс. руб. | 2012 г., тыс. руб. | Всего оплата процентов по кредиту по месяцам | Всего процент по кредиту по годам: | Всего оплата по кредиту по месяцам | Всего по кредиту по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сумма | Процент | Платеж | Остаток | Сумма | Процент | Платеж | Остаток | Сумма | Процент | Платеж | Остаток |  |  |  |  |
| 2010 | 1 | 365 | 30 |  |  |  | 208034,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 14271,7 | 0,0 | 208034 |
|  | 2 | 365 | 28 | 38502,44 | 3830,11 | 34672,33 | 173361,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3830,1 |  | 34672,3 |  |
|  | 3 | 365 | 30 | 38092,07 | 3419,74 | 34672,33 | 138689,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3419,7 |  | 34672,3 |  |
|  | 4 | 365 | 31 | 37499,31 | 2826,98 | 34672,33 | 104017,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2827,0 |  | 34672,3 |  |
|  | 5 | 365 | 31 | 36792,57 | 2120,24 | 34672,33 | 69344,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2120,2 |  | 34672,3 |  |
|  | 6 | 365 | 30 | 36040,23 | 1367,90 | 34672,33 | 34672,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1367,9 |  | 34672,3 |  |
|  | 7 | 365 | 31 | 35379,08 | 706,75 | 34672,33 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 706,7 |  | 34672,3 |  |
|  | 8 | 365 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 9 | 365 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 10 | 365 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 11 | 365 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 12 | 365 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2011 | 1 | 365 | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 280047,00 |  |  |  |  | 0,0 | 33513,5 | 0,0 | 280047 |
|  | 2 | 365 | 29 |  |  |  |  | 30798,89 | 5340,07 | 25458,82 | 254588,18 |  |  |  |  | 5340,1 |  | 25458,8 |  |
|  | 3 | 365 | 31 |  |  |  |  | 30648,23 | 5189,41 | 25458,82 | 229129,36 |  |  |  |  | 5189,4 |  | 25458,8 |  |
|  | 4 | 365 | 30 |  |  |  |  | 29978,63 | 4519,81 | 25458,82 | 203670,54 |  |  |  |  | 4519,8 |  | 25458,8 |  |
|  | 5 | 365 | 31 |  |  |  |  | 29610,35 | 4151,53 | 25458,82 | 178211,72 |  |  |  |  | 4151,5 |  | 25458,8 |  |
|  | 6 | 365 | 30 |  |  |  |  | 28974,23 | 3515,41 | 25458,82 | 152752,90 |  |  |  |  | 3515,4 |  | 25458,8 |  |
|  | 7 | 365 | 31 |  |  |  |  | 28572,47 | 3113,65 | 25458,82 | 127294,08 |  |  |  |  | 3113,6 |  | 25458,8 |  |
|  | 8 | 365 | 31 |  |  |  |  | 28053,53 | 2594,71 | 25458,82 | 101835,26 |  |  |  |  | 2594,7 |  | 25458,8 |  |
|  | 9 | 365 | 30 |  |  |  |  | 27467,63 | 2008,81 | 25458,82 | 76376,44 |  |  |  |  | 2008,8 |  | 25458,8 |  |
|  | 10 | 365 | 31 |  |  |  |  | 27015,64 | 1556,82 | 25458,82 | 50917,62 |  |  |  |  | 1556,8 |  | 25458,8 |  |
|  | 11 | 365 | 30 |  |  |  |  | 26463,22 | 1004,40 | 25458,82 | 25458,80 |  |  |  |  | 1004,4 |  | 25458,8 |  |
|  | 12 | 365 | 31 |  |  |  |  | 25977,76 | 518,94 | 25458,82 | 0 |  |  |  |  | 518,9 |  | 25458,8 |  |
| 2012 | 1 | 366 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263830,00 | 0,0 | 31486,7 | 0,0 | 263830 |
|  | 2 | 366 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29001,65 | 5017,10 | 23984,55 | 239845,45 | 5017,1 |  | 23984,5 |  |
|  | 3 | 366 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28860,10 | 4875,55 | 23984,55 | 215860,90 | 4875,5 |  | 23984,5 |  |
|  | 4 | 366 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28230,99 | 4246,44 | 23984,55 | 191876,35 | 4246,4 |  | 23984,5 |  |
|  | 5 | 366 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27884,99 | 3900,44 | 23984,55 | 167891,80 | 3900,4 |  | 23984,5 |  |
|  | 6 | 366 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27287,34 | 3302,79 | 23984,55 | 143907,25 | 3302,8 |  | 23984,5 |  |
|  | 7 | 366 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26909,88 | 2925,33 | 23984,55 | 119922,70 | 2925,3 |  | 23984,5 |  |
|  | 8 | 366 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26422,32 | 2437,77 | 23984,55 | 95938,15 | 2437,8 |  | 23984,5 |  |
|  | 9 | 366 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25871,86 | 1887,31 | 23984,55 | 71953,60 | 1887,3 |  | 23984,5 |  |
|  | 10 | 366 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25447,21 | 1462,66 | 23984,55 | 47969,05 | 1462,7 |  | 23984,5 |  |
|  | 11 | 366 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24928,20 | 943,65 | 23984,55 | 23984,50 | 943,7 |  | 23984,5 |  |
|  | 12 | 366 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24472,10 | 487,55 | 23984,55 | 0 | 487,6 |  | 23984,5 |  |
| Всего: |  |  |  | 222306 | 14272 | 208034 |  | 313561 | 33514 | 280047 |  | 295317 | 31487 | 263830 |  | 79271,6 | 79271,6 | 751910,1 | 751910,1 |

# Footnotes

Коэффициент, учитывающий налог на прибыль.